# نوع روغن وظرفيت هاي مورد نياز گريدر كوماتسو GD 705 R-2

| مخزن | نوع مايع | درجه حرارت 0C | درجه حرارت 0F | ويسكوزيته (SAE) | ظرفيت (ليتر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | از | تا | از | تا |  |  |
| مخزن روغن موتور جعبه دنده انتقال(شامل جعبه دنده مبدل گشتاور) جعبه دنده چرخش تيغه | روغن موتور API CD | -20 0 | +10 +40 | -4 +32 | +50 +104 | SAE 10W SAE 30 | 43 126 2.3 |
| روغن تانك هيدروليك | روغن موتور API CD | -20 | +40 | -4 | +104 | SAE 10W | 112 |
| جعبه چرخش نهائي جعبه دنده جفت پخش نيرو | روغن دنده | -20 | +40 | -4 | +104 | SAE 90 | 28 40(هر كدام) |
| مخزن سوخت | گازوئيل |  | 300 |
| مخزن روغن ترمز | روغن ترمز |  | 1 |
| سيستم خنك كننده | آب و ضد يخ |  | 52 |

جدول سرويس و نگهداري گريدر كوماتسوGD 705 R-2

| نوع سرويس | زمان | نوع سرويس | زمان |
| --- | --- | --- | --- |
| بازديد نشتي آب و روغن | 10 ساعته | بازديد و تنظيم ترمز چرخها و ترمز پاركينگ | 250 ساعته |
| بازديد شاخص گرد و خاك | 10 ساعته | بازديد ميزان الكتروليت باتري | 250 ساعته |
| بازديد روغن موتور | 10 ساعته | بازديد محكم بودن مهره چرخها | 250 ساعته |
| تخليه آب و رسوبات سيستم سوخت | 10 ساعته |  |
| بازديد آب رادياتور | 10 ساعته | تعويض روغن موتور | 500 ساعته |
| بازديد مايع ترمز | 10 ساعته | بازديد تميز بودن شبكه هاي رادياتور | 500 ساعته |
| تخليه آب مخزن هوا | 10 ساعته | تعويض فيلتر سوخت | 500 ساعته |
| بازديد فشار باد تايرها | 10 ساعته | تعويض فيلتر فرعي | 500 ساعته |
| كنترل توانائي ترمز | 10 ساعته | بازديد فاصله راهنماي دايره | 500 ساعته |
| بازديد و تنظيم اهرم ترمز پاركينگ | 10 ساعته | بازديد سيستم اخطار ترمز | 500 ساعته |
| بازديد لامپهاي كنترل | 10 ساعته | بازديد كنترل كننده هوا | 500 ساعته |
| گريسكاري دنده كوچك دايره | 50 ساعته | گريسكاري ميله زبانه دار فرمان | 1000 ساعته |
| گريسكاري ريل هادي تيغه | 50 ساعته | گريسكاري مفصلهاي توپي بالابر تيغه | 1000 ساعته |
| گريسكاري ميله هاي اتصال | 50 ساعته | گريسكاري مفصلهاي توپي بالابر افقي ميله اتصال | 1000 ساعته |
|  | گريسكاري مفصلهاي توپي بالابرشكافنده | 1000 ساعته |
| بازديد سطح روغن جعبه چرخش نهايي | 250 ساعته | تعويض روغن جعبه چرخش نهايي | 1000 ساعته |
| بازديد سطح روغن جعبه دنده جفت محور | 250 ساعته | تعويض روغن جعبه دنده جفت محور | 1000 ساعته |
| بازديد سطح روغن جعبه دنده گردش تيغه | 250 ساعته | تعويض روغن جعبه دنده چرخش تيغه | 1000 ساعته |
| بازديد سطح روغن جعبه دنده انتقال | 250 ساعته | تعويض روغن تانك هيدروليك | 1000 ساعته |
| بازديد سطح روغن تانك هيدروليك | 250 ساعته | تعويض روغن جعبه انتقال | 1000 ساعته |
| تعويض فيلتر جعبه انتقال | 250 ساعته | بازديد شل بودن مفصل توپي جلوئي ميله اتصال | 1000 ساعته |
| تعويض فيلتر جريان كامل | 250 ساعته | بازديد درجه تمايل چرخهاي جلو | 1000 ساعته |
| گريسكاري مفصل توپي ميله اتصال | 250 ساعته | بازديد فاصله هادي جلو | 1000 ساعته |
| گريسكاري حامل جعبه دنده جفت نيرو | 250 ساعته |  |
| گريسكاري گيره كنترل كناره | 250 ساعته | گريسكاري ميله اهرم كنترل سوخت | 2000 ساعته |
| گريسكاري بند يوغ | 250 ساعته | گريسكاري ميله اهرم تعويض دنده | 2000 ساعته |
| گريسكاري حامل سيلندر فرمان | 250 ساعته | بازديد و تنظيم فيلر سوپاپها | 2000 ساعته |
| گريسكاري گيره هاي مركزي محور جلو | 250 ساعته | تعويض گريس هادي چرخ جلو | 2000 ساعته |
| گريسكاري حامل بالابر و حامل اهرم | 250 ساعته |  |
| گريسكاري پمپ آب | 250 ساعته | تعويض آب رادياتور | 4000 ساعته |
| بازديد كشش تسمه پروانه | 250 ساعته | تعويض صفحه فيلتر و آهنرباي پمپ زمان فشار سوخت (PT) | 4000 ساعته |
| تميز نمودن هواكشهاي جعبه ميل لنگ | 250 ساعته | اندی کاتور یا تعويض فيلتر هوا | 4000 ساعته |

حتما حسب شرایط بومی سازی انجام دهید